|  | ToughSonic® TS-TSPC Genel Amaçlı Ultrasonik Sensörler | ToughSonic® LVL Kimyasal Ortamlara Uygun Ultrasonik Sensörler | Kuru Ortamlar İçin Ultrasonik Sensörler |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Güçlendirilmiş Paslanmaz Gövde Sıvı Sızdırmaz IP-68 Koruma M30 veya Kroşe Montajlı Son Teknolojik Özelliklere Haiz Çoklu Ortamlarda Kullanılabilme Hedef nesnenin yerinden oynadığı durumlarda bile kararlı çıkş özelliği | Kimyasallara Karşı Dirençli PVDF (Kynar®) Gövdeli Sıvı Sızdırmaz IP-68 Koruma Üstten / Alttan Montaj İmkanı Son Teknolojik Özelliklere Haiz Çoklu Ortamlarda Kullanılabilme | Muhtelif Gövde Tiplerinde Yüksek Hassasiyetle Ölçüm İç Mekan Kullanımına Uygun |
| Hissetme Mesafesi | 44 mm - 15 metre (1.75 in. - 50 feet) | 64 mm - 10.7 metre (2.5 in. - 35 feet) | 51 mm - 11.3 metre (2 in. - 37 feet) |
| Ortam | -40 ile +70 °C arası 0 - 100% Nem | 0 ile 70 °C arası 5-95% Nem, Yoğunlaşmasız |
| Uyumluluk | Gerekli Tüm Avrupa Birliği Direktif ve Standartlarına Uygundur |
| Windows PC Yazılım Setup & Yükleme | SenixVIEW™ ToughSonic® TSPC ve LVL Sensörler İçin (Ücretsiz) | SoftSpan™ Windows İçin Yazılım ULTRA-U ailesi için |
| Öğrenme (Teach) | Tüm Modellerde Mevcut (Teach, TS-30S grubunda butonla yapılır) | Teah Butonu yok | Tüm Modellerde Mevcut |
|  | Teach özelliğinde birçok ayarlama sadece TEACH butonuyla yapılabilir (PC gerekmez). Öğrenme butonu ile çıkışların (4-20mA ya da 0-10VDC) istenilen mesafe aralıklarına göre kalibrasyonu. Buna ek olarak öğrenme butonu ile birçok sensör ayarının gerçekleştirilmesi. |
| En Uygun Kullanım Alanları | Mesafe veya Seviye Ölçümleri Otomasyon, OEM Multi-sensör sistemleri | Seviye Ölçümleri & Kontrol Tank Network (Birden fazla Tank/Depo Uygulaması) Kimyasal Ortamlar | İç Mekan veya Korumalı Bölgelerde, küçük nesneler veya zayıf nesneler için yüksek hassasiyetle ölçüm imkanı |
| Uygun Interface | Analog 0-5 & 0-10 VDC, 4-20 mA akım döngüsü Solid state switcleri (NPN ve PNP), harici röleler Seri Bilgi: RS-232 veya RS-485 Sensör Ağı ve Senkronizasyon ( maksimum 32 sensör, RS-485) | Analog 0-10 VDC & 4-20 mA döngüsü, sinking switcleri (NPN) Seri Bilgi: RS-232 |
| Montaj | 30S serisi: M30 15S serisi: dual 1.5 in. NPT 21S serisi: silindirik gövde metal kroşeli | Üst: 1-in. NPT Alt: 1-1/2 in. ve 2-in. | Kroşe, 2-in. NPT veya flanş monteli (modele bağlı olarak) |
| Ücrete Tabii Seçenekler | Montaj braketleri ve adaptörler Display Cihazı programlamak için, kolay monte edilip sökülebilen kablo kiti ve adaptör TSPC ve LVL Ürünleri için OCX Software İnterface Aletleri | Montaj braketleri Display SoftSpan Software |
|  | SenixVIEW Software TSPC ve LVL modellerde ücretsiz verilmektedir |  |
| Besleme Gerilimi | 10-30 VDC |
| Ürün Ailesi | "TSPC" PC İle Konfigüre (Ayarlanabilir) Sensörler "TS" PushButonlu Sensörler | "LVL" PC Konfigüre (Ayarlanabilir) Sensörler | “ULTRA-U” Softspan & PushButonlu Sensör “ULTRA-30” PushButonlu Sensör |